## Slide 1: Классификация сетей связи

## Slide 3: Классификация сетей (1)
Деление сетей связи по категории
Сети связи общего пользования (ССОП) предназначена для предоставлению услуг электросвязи любому пользователю на территории РБ.
ССОП – это комплекс взаимодействующих сетей связи , например,
ТФОП , мобильная сеть , сети связи для распространения программ
телевизионного и радиовещания.
Выделенные сети связи (корпоративные ) - сети, предназначенные для предоставления услуг ограниченному числу пользователей.
Они могут взаимодействовать между собой, находясь в одном и разных государствах, и могут быть присоединены к ССОП.

## Slide 4: Классификация сетей связи (1)
Технологические сети – это сети, предназначенные для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами.
При наличии ресурсов может быть присоединена к ССОП.
Сети специального назначения- это сети, предназначенные для обеспечения нужд государственного управления , обороны, безопасности и охраны правопорядка.
Как правило , они не имеют выхода на сеть связи общего пользования (ССОП).

## Slide 6: Классификация сетей (2)
В конце ХХ века ход развития технического прогресса, предопределили формирование новой концепции построения сети электросвязи (1992 г).
2. Цифровая сеть связи страны стала подразделяться по функциональному признаку на две взаимоувязанных составляющих:
- Транспортная сеть – часть сети связи, охватывающая магистральные узлы (МУ), междугородные станции (МС), а также соединяющие их каналы и узлы (междугородные, международные);
- Сеть доступа– совокупность абонентских линий и
станций местной сети (АТС),
обеспечивающая доступ абонентских терминалов к транспортной сети,
а также местную связь без выхода на транспортную сеть.
Сеть доступа - сеть, по которой с помощью каналов и линий «последней мили»
различные специализированные сигналы передаются от
потребителей к портам транспортной сети и обратно.

## Slide 7
Структурная схема телекоммуникационной сети

## Slide 8: Телекоммуникационная система
Пример: «Сеть в помещении пользователя» - телефонный аппарат, ПК, ОК оборудование пользователя
«Сеть доступа» - абонентская линия (двухпроводная цепь), концентраторы нагрузки
«Базовая сеть» - автоматическая телефонная станция, линии связи , К ,М.
«Средства поддержки услуг» - служба «115» и другие.

## Slide 9: Классификация сетей (2)
Архитектура современной цифровой сети
Общая архитектура современной цифровой сети состоит из 2-х частей:
Транспортная сеть - центральная часть сети,
Сеть доступа - периферийной части сети.

## Slide 10: Основные характеристики транспортной сети
К основным информационно-техническим характеристикам транспортной сети относятся:
    пропускная способность транспортных магистралей
    или базовые скорости передачи;
      объем входящего и исходящего трафиков в сетевых узлах;
      суммарный трафик в сетевых трактах и магистралях сети;
      надежность или коэффициент готовности сети в целом.
Выбор сетевых технологий и архитектуры построения мультисервисных сетей определяется:
- в результате анализа трафика в сети;
- и оценки пропускной способности транспортной сети.
Современные цифровые сети связи (ЦСС) позволяют передавать различные виды трафика с различными скоростями , например,100 Мгб /с, 1 Гбит/с,
10 Гбит/с, и выше.

## Slide 11: Основные характеристики транспортной сети
В ЦСС выделяют основные категории трафика.
Трафик передачи данных делится на 3 категории по требованиям к временным задержкам при передаче:
- Трафик реального времени – трафик с аудио- и видеоинформацией,
практически не допускающий задержек
(допустимая задержка постоянна и не превышает 0,1 с).
- Трафик транзакций - допустимая временная задержка
не должна превышать 1 с.
Превышение допустимой задержки приводит к сбою рабочей сессии и пользовательским приложениям потребуется ее повторять.
- Трафик данных - допустима любая временная задержка
(до нескольких секунд).
При увеличении пропускной способности сети уменьшается время передачи данных, поэтому часто занимают всю доступную полосу пропускания сети.

## Slide 12: Классификация сетей (3)
3. Деление сетей по типу присоединения абонентов:
- Сети фиксированной связи ( проводной)
- Сети подвижной ( мобильной) связи

## Slide 14: Классификация сетей (4)
Сеть страны подразделяется по способу организации каналов на две взаимосвязанные составляющие:
1) первичную сеть – совокупность сетевых станций, сетевых узлов и
соединяющих их линий передачи, которая позволяет организовывать
сеть каналов передачи и групповых трактов.
2) вторичную сеть – совокупность технических средств,
обеспечивающих передачу сообщений определенного вида.
В состав которой входят:
- оконечные устройства, абонентские и соединительные линии,
- коммутационные станции, и
- каналы, выделенные из первичной сети для образования вторичной.

## Slide 15: Классификация сетей (4)
Структура первичной сети учитывает административное разделение территории страны.
Вся территория страны поделена на зоны, совпадающие, как правило, с территорией областей.
В соответствии с этим первичная сеть также состоит из следующих частей:
- местные первичные сети – часть сети, ограниченная территорией города или сельского района;
- зоновые первичные сети – часть сети, охватывающая территорию зоны (области), обеспечивающая соединение между собой каналов разных местных сетей внутри одной зоны (области);
- магистральная первичная сеть – часть сети, соединяющая между собой каналы разных зоновых сетей на всей территории страны.
Структура первичной сети представлена на рисунке.

## Slide 16: Структура первичной сети

## Slide 17: Классификация сетей связи (4)
Вторичные сети, по виду передаваемой информации, подразделяются на следующие виды:
- Телефонные;
- Телеграфные;
    - Передачи данных;
    - Информационно-поисковая ( Интернет сеть);
- Телевизионного вещания;
- Звукового вещания (радио).

## Slide 19: Классификация сетей связи (5)
Вторичные сети по территориальному признаку делятся на:
1. Международные сети
2. Междугородние сети
3. Зоновые сети
4.Местные сети:
- городские
- сельские

## Slide 20: Иерархические уровни в ТФОП